## Slide 1: به نام خداوند دادگر

## Slide 2: مقدمه
سیستم تولید به موقع (just in time) یکی از پیشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی است که در صدر هرم برنامه ریزی و کنترل قرار گرفته است.
توانایی دست یابی به استاندارد های بالاتر بدون فدا کردن کیفیت،هدفی مهم برای شرکت های تولیدی است.
محدودیت های اقتصادی، توسعه و پیچیدگیهای بازارها، استفاده بهینه از منابع در دسترس، شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتریان در بخشهای مختلف بازار، سازمانها را بر آن داشت تا به سیستم جدیدی به نام JIT روی آورند.
ابتدا JIT سیستمی در جهت کاهش سطح موجودی ها مطرح بود ولی امروزه به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم در اختیار گرفتن یک سری جامع از اصول و تکنیک های تولیدی گسترش یافته است.

## Slide 3: تاریخچه
تولید به موقع یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که از اوایل دهه 1970 در بسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت.
این فلسفه برای نخستین بار توسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای براورده ساختن خواسته مشتری با حداقل تاخیر معرفی وبکار گرفته شد به همین دلیل تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید به هنگام معرفی شد.
این سیستم بعد از بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس از آن توسط سازمانهای دیگری مورد حمایت وسیعی قرار گرفت.
تولید به موقع در شرکت تویوتا به مدت 45 سال است که در حال انجام است و هنوز هم در آن اصلاح و تعدیل می شود.
سیستم تولید به موقع

## Slide 4: تعریف عمومی JIT
سیستمی جامع برای کنترل موجودیهای تولید است. در این سیستم هیچ موجودی اولیه ای خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر در هنگام ضرورت. این سیستم اساساً بر کاهش هزینه ها از طریق حذف موجودی های انبار تمرکز دارد.
به عبارت دیگر سیستم تولید به موقع،تفکر و نگرش نوین در اداره سازمانهای صنعتی است که با اصول، روشها، و تکنیکهای خاصی،به دنبال حذف کامل اتلاف و افزایش بهره وری در تمامی فعالیتهای داخل و خارج سازمان می باشد.
هدف شامل ادغام و ارتباط بلا انقطاع تمام فعالیت ها در تمام بخش ها و واحد های سازمان به منظور حفظ جریان مواد در طول شرکت می باشد.
JIT به تولید بدون موجودی،تولید کم،موجودی صفر،سیکل کوتاه تولید یا جریان پیوسته تولید اشاره دارد.

## Slide 5: موانع اجرای JIT
نداشتن زمان کافی برای انجام کارها همراه کارهای دیگر
نقش جدید مدیریت
ترس از بازخواست
داده های برنامه ریزی نادرست

## Slide 6: چرا برخی شرکتها از سیستم JIT استفاده می کنند؟
درسیستم های سنتی تولید، موجودی هایی از مواد خام و قطعات، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای آماده برای فروش نگهداری می شود تا در مقابل امکان در دسترس نبودن اقلام مورد نیاز، ایمنی لازم وجود داشته باشد.
درسالهای اخیر مدیران واحدهای صنعتی پی بردند که نگهداری موجودی های ایمنی هزینه های قابل توجه ای را در بردارد و هزینه های مخفی را ایجاد می کند. بنابراین بسیاری از واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی، نحوه تولید و مدیریت موجودی های خود را تغییر داده و استراتژی جدیدی را برای کنترل جریان و فرایند تولید به اجرا گذاشته اند که مدیریت به موقع موجودی ها نامیده می شود.

## Slide 7: چهار عامل کلیدی ساختار سلسله مراتبی JIT
تعهد مدیریت
ابزاری برای شنیدن
رسیدگی به پیشنهاد ات
اختیار برای توقف تولید
حلقه های کیفیت
استراتژی تولید
زمان راه اندازی
تکنولوژی گروهی
آموزش ضمن خدمت کارکنان
نگهداری پیشگیرانه
اندازه های داخلی

## Slide 8: چهار عامل کلیدی ساختار سلسله مراتبی JIT
استراتژی خرید
حجم خرید
منبع واحد
زمان انتظار خرید
پروانه کیفیت عرضه کنندگان
استراتژی آموزش
پروژه راهنمای پیشگام
تیم JIT
مشاور خارجی
مدافع JIT
تصویری از آینده
آموزش مدیریت

## Slide 9: مدیریت به موقع موجودی ها
در این استراتژی مواد خام و قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود که در مراحل مختلف فرایند تولید مورد نیاز باشد. این نحوه تولید و مدیریت موجودی ها، به دلیل کاهش سطح موجودی ها، موجب صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه ها شده است، به همین ترتیب کالای نیمه ساخته ی مورد نیاز در هر یک از مراحل تولید قبل از اینکه در مرحله بعدی لازم باشد، تولید نمی شود.کالای ساخته شده نیز هنگامی تولید می شود که برای تأمین سفارش مشتریان ضرورت داشته باشد.

## Slide 10: مدیریت موجودی
موجودی در شیوه کلاسیک به سه دسته کلی تقسیم می شود:
موجودی مواد اولیه
موجودی کالای نیمه ساخته
موجودی محصول نهایی

## Slide 11: انواع هزینه نگهداری کالا
هزینه کرایه فضای انبار
هزینه سرمایه درگیر موجودی ها
هزینه بیمه و مالیات
هزینه کاهش کالا و یا فاسد شدن
هزینه وسایل و تجهیزات انبار
هزینه متروک شدگی
محاسبه هزینه نگهداری سالانه:
H=ic+w

## Slide 12: مدل ساده کنترل موجودی
تقاضا ثابت و معلوم است
فاصله زمانی بین ارسال سفارش تا دریافت کالا صفر است.
قیمت در طول سال تغییر نمی کند.
خرید به مقادیر بالا باعث دریافت تخفیف نمی شود.
محدودیتی از نظر بودجه جهت خرید سفارش ها وجود ندارد.
فضا به اندازه کافی موجود و در دسترس است.

## Slide 13
هزينه کل
مقدار
هزينه نگهداري
هزينه سفارش
EOQ(1)
نمودار هزينه کل در حالت اوليه

## Slide 14
هزينه کل
مقدار
هزينه نگهداري
سفارش جديد
EOQ(1)
کاهش هزينه سفارش(آماده سازي)
سفارش قديم
EOQ(2)

## Slide 15
هزينه کل
مقدار
هزينه نگهداري قديم
هزينه سفارش جديد
کاهش هزينه کل
هزينه نگهداري جديد
EOQ(2)
EOQ(3)

## Slide 16: تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT
نگرش کلاسیک ها به موجودی:
در سیستم تولید سنتی سه نوع موجودی که شامل مواد، کار در جریان و کالای ساخته شده میباشد، نگهداری میشود.
استفاده کنندگان از این سیستم موجودی ها را نوعی سپر حفاظتی در برابر نوسانهای نامطلوب اقتصادی در روند تولید و عامل تضمین تداوم فعالیتهای تولیدی میدانند و آنها را از ابزارهای تحکیم بازاریابی، جلب مشتری و نگهداری بازار تلقی میکنند.
نگهداری این موجودی ها مستلزم تحمل هزینه در ارتباط با انبارداری، انبارگردانی، ضایعات، کنترل و ... و همچنین هزینه ی فرصت است که در نهایت از طریق هزینه های عمومی ساخت(سربار) بخشی از قیمت تمام شده تولید راتشکیل میدهد و موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات موسسه می گردد.

## Slide 17: تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT
نگرش سیستم JIT به موجودی ها
امروزه مدیران شرکتهای بزرگ تولیدی بر این باورند که کاهش هزینه تولید به ویژه در شرایط رقابت الزامی میباشد و برای رسیدن به این هدف، باید بتوانند موجودی ها را در شرایط متعارف به حداقل ممکن و در شرایط ایده آل به حد صفر برسانند و با این کار هزینه های مربوط به نگهداری موجودیها را در جهت کاهش بهای تمام شده صرفه جویی نمایند.
نتیجه اجرایی و عملی چنین نگرشی منجر به ابداع سیستمی در زمینه موجودگیری مواد، کار در جریان و کالای ساخته شده گردیده است که اصطلاحاً سیستم موجودگیری به هنگام نامیده می شود.

## Slide 18
موضوع | JIT | نظام کلاسیک
موجودی | موجودی یک نا توانی است | یک دارایی
مقدار سفارش | نیاز آن را تعیین می کند | با فرمول تعیین می شود
تامين کنندگان | همکار.انتظار میرود به دفعات در روز کالا به کارخانه حمل کنند | مخالف. دشمن .رقیب.داشتد چند منبع و به جان اننداختن آنها یک قانون است
کيفيت | ضایعات صفر.کیفیت کمتر از 100 تولید را با خطر مواجه میکند | حدود قابل قبول.به دنبال ایجاد فرمولی برای ضایعات واقغی
زمان انتظار | آن را کوتاه کنید. | معولا میگویند هر چه بیشتر بهتر
نگهداري | با ثبات و موثر.از کار افتادگی ماشین صفر | مطابق نیاز
کارگران | مدیریت به وسیله توافق عمومی | مدیریت به وسیله دستور

## Slide 19: مقايسه MRP وJIT
بطور کلی میتوان JIT را یک سیستم کششی دانست که این امر برخلاف سیستم های MRP است و MRP یک سیستم فشاری کلاسیک است.
JIT در سیستم های تولیدی با شرایط مطلوب (تغییرات کم ، فروشندگان قابل اطمینان و زمان راه اندازی کوتاه) بهترین کارایی را دارد.
MRP در محیط های مطلوب کارایی خوبی دارد و در محیط های ناطلوب نسبت به JIT عملکرد بهتری را دارد.
MRP مانند سیستم ایستا عمل میکند و n بازه زمانی در نظر میگیرد و حال آنکه سیستم JIT در سطح ثویایی بالایی قرار دارد
MRP پیش بینی هایی را برای محصول نهایی در نظر میگیرد که میتوان آن را از برتری های آن دانست.
یکی از نقاط قوت JIT کاهش موجودی و هزینه های حمل و نقل و در کنار آن بهبود کیفیت و کارایی کارگاه

## Slide 20: مقايسه MRP وJIT
MRP: احتیاجات مشتری تبدیل به احتیاجات مرحله بندی شده زیر مونتاژ ناظر بر دریافت مواد از تامین کننده و تولید محصول
MRP تنها با زمان سر وکار دارد لجستیک WHEN
JIT نگاهش کمی فراتر رفته
تعیین محصولWHAT
چگونگی تولید HOW
لجستیک تحویل به موقع محصول به مشتری
این دو شیوه دو دیدگاه کاملا متفاوت را برای برنامه ریزی اولیه دریک محیط تولیدی ارائه می کنند و به نظر می رسد هیچ یک به تنهایی کافی نیستند و هر دو می توانند مفید باشند.

## Slide 21
Specification | MRP | JIT
Main focus | Computerized information system | Shop-floor physical operation
Main function | Parts scheduling without regard to capacity | Scheduling operation
Shop-floor work authorization | Push | Kanban pull system
Rates of outputs | Variable & level schedule | Level & stable schedule
Capacity required | Capacity requirement planning | Visual
Form of control | Middle management | Shop-floor & line workers

## Slide 22: حذف ضایعات
7 راه تولید ضایعات:
تولید اضافی
زمانهای بیکاری و انتظار
حمل و نقل
روشهای تولید ناکارآمد
موجودی
حرکات اضافی
تولید کالاهای معیوب

## Slide 23
روش های حذف ضایعات | تعریف
جریان تولیدی تک محصولی | جریان تولیدی تک‌محصولی به این معنی است که قطعات بین ایستگاههای کاری به صورت یک قطعه در هر لحظه ساخته و جابجا می‌‌شوند.
سیستم کششی | در سیستم کششی تولید توسط مرحله بعدی تولید و یا تقاضای مشتری کنترل می‌‌شود. در این حالت مقدار استانداردی از کار در جریان[3] بین فرآیند های متوالی قرار می‌‌گیرد و باعث می‌‌شود که قطعه در زمان مورد نیاز موجود باشد.
توازن تولید | متوازن کردن تولید شامل کنترل و هموار کردن تغییرات روزانه در تقاضای کالا بوسیله میانگین گیری از تقاضا در یک دوره زمانی بلندتر می‌‌باشد.
کاهش زمان راه اندازی دستگاهها | کاهش زمان راه اندازی دستگاهها برای انعطاف پذیری در سیستم تولیدی بسیار مهم وضروری است. سیستم تولیدی سنتی فرض می‌‌کند که زمان راه اندازی ثابت است و برای کاهش هزینه های تولید بر قطعه با هر بار راه اندازی تا سرحد امکان تولید می‌‌شود.
جلوگیری از بروز اشتباه | در یک سیستم تولید ناب بسیار مهم است که قطعات معیوب تولید نشوند. Poka yoka به معنی جلوگیری از اشتباه است. به جای قبول کردن یک درصد معین از قطعات نامطلوب و یا نیاز به بازرسی هر قطعه،‌ یک وسیله poka yoka سعی می‌‌کند از تولید وایجاد قطعه ناسالم جلوگیری کند.
تولید سلولی | تولید سلولی در یک سیستم تولید ناب، سیستمی ‌‌با انعطاف پذیری در اندازه و ترکیب ساخت را بوجود می‌‌آورد. اگر افراد بتوانند سریعا بین کارهای مختلف جابجا شوند محصولات بسیار مختلفی در یک سلول می‌‌تواند ساخته شود
تولید به هنگام | امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است

## Slide 24
آیتم | راه حل
تولید اضافی | تولید محصولات بیش از آنچه که مشتری مرحله بعد نیاز دارد. این مورد بزرگترین منبع ضایعات در تویوتا می‌‌باشد
زمان انتظار | یکی از عوامل مهم کاهش کارایی ماشین و کارگر، همین مورد می‌‌باشد. JIT تا حد امکان این نوع ضایعات را حذف می‌‌کنند. البته استانداردهای مهندسی صنایع به اپراتور ماشینهای مختلف در حالیکه ماشین آنها مشغول است اجازه بیکاری می‌‌دهند.
حمل و نقل | جا به جایی و حمل ونقل مواد و قطعات نیم ساخته و محصولات ساخته شده می‌‌تواند هزینه بالایی را به شرکت تحمیل کند.
عملیات | اگرعملیات جز به جز به خوبی طراحی نشده باشد، خود می‌‌تواند منبع ضایعات به شمار آید.
موجودی | نگهداری هر یک از 3 مورد: 1- مواد اولیه 2- مواد نیم ساخته 3- محصولات ساخته شده به عنوان ضایعات، هزینه های مختلفی از قبیل، فضا و حمل و نقل را در بردارد.
حرکت | یک اپراتور ممکن است بسیار پرکار به نظر بیاید. مثلاً هنگامی‌‌که به دنبال ابزار خاصی می‌‌گردد و یا به دنبال سرکارگر خود می‌‌گردد تا مشکلی را حل کند. اما از آنجاییکه این ها هیچ ارزش افزوده ای را ندارد بنابراین ضایعات به حساب می‌‌آیند.
کالاهای ناقص | محصولات معیوبی که تولید می‌‌شوند، علاوه براینکه تمام کاری که روی آنها انجام شده، ضایعات محسوب می‌‌شود، باعث از دست دادن مشتریان نیز می‌‌گردد.

## Slide 25: اهداف اجرای یک سیستم JIT
حذف تمام فعالیتهایی که هیچ گونه ارزش افزوده ای به محصول اضافه نمی کند.
کیفیت مطلوب تولید- در سیستم JITانجام درست هر فعالیت لازم، ضروری و حیاتی است و همچنین کیفیت تولید باید تضمین شده باشد.
تأکید بر بهبود مداوم- فلسفه کایزن یا بهبود مداوم در سیستم تولیدی JIT در حد اعلای آن استفاده می شود.
تأکید بر ساده سازی عملیات- در سیستم JIT سعی بر این است که عملیات در ساده ترین شکل خود انجام شود.

## Slide 26: پیاده سازی تولید ناب و JIT
سیستم تولید دسته ای
جریان مداوم تولید
پیشرفت فرآیند تولید
سیستم تولید کششی چند گانه
سیستم تولید کششی متوازن کنترل شونده

## Slide 27: سیستم‌های کانبان و ارتباط آنها
کانبان یک کلمه ژاپنی به معنی برچسب می‌باشد. همانطوریکه می‌دانید، سیستم تولید کششی یک رویکرد جدید برای کنترل جریان مواد با استراتژی جایگزینی آنچه مصرف شده‌است می‌باشد. کانبان یک ابزار بصری برای تسهیل پیاده سازی سیستم کششی می‌باشد. کارت کانبان برای نمایش تقاضای مشتری بکاربرده می‌شود و جایگزینی کالای مصرف شده و تولید جدید را برعهده دارد.
اولین سیستم کانبان در 1935 در کارخانه تویوتا به منظور کاهش موجودی و بهبود بهره وری بکار برده شد. استفاده از این سیستم به تدریج در غرب نیز گسترش یافت. امروزه نرم‌افزارهایی برای پیاده‌سازی و چاپ کارت‌های کانبان و تلفیق اطلاعات کانبان با دیگر سیستم‌های اطلاعاتی تهیه شده است.

## Slide 28
اهداف کانبان
کاهش موجودی ( مواد اولیه، محصولات نیمه‌تمام، کالای تمام‌شده )
بهبود بهره‌وری
کاهش زمان حمل‌ونقل
بهبود سرعت واکنش به تقاضای مشتری
بهبود سطح خدمت ارائه شده به مشتری

## Slide 29
مزایای سیستم کانبان
1.عملکرد به عنوان یک سیستم موجودی دوقفسه‌ای ساده
2.موجودی ثابت پایین
3.آشکار سازی مشکلات کیفیتی فرآیندها و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات
4.سیستمی‌‌کاملاً پایدار و ثابت(برای محیط های تولیدی تکراری این مورد یک مزیت محسوب می‌شود‌. )
معایب سیستم کانبان
1.انعطاف ناپذیری (دسته‌های حمل شده بین بخش‌ها ثابت است.)
2.ممکن است باعث توقف تولید شود.( به این مورد به عنوان یک فرصت برای حل مشکلات نیز می‌توان نگریست. )
3.سیستمی‌‌کاملاً پایدار و ثابت ( برای تغییر تولید این مورد یک عیب محسوب می‌شود.)‌

## Slide 30: عملکردهای سیستم کانبان
عملکرد قابلیت دید
عملکرد کنترل تولید
عملکرد کنترل موجودی
انواع کانبان
کانبان اولیه
کانبان انبار
کانبان تأمین
کانبان کمکی

## Slide 31: نمونه کارت کانبان

## Slide 32
رودخانه موجودي

## Slide 33
گام اول-کاهش سطح آب

## Slide 34
گام دوم-مقابله با مشکلات نمايان شده

## Slide 35
ادامه کاهش سطح آب

## Slide 36
استراتژی های JIT
ساخت به هنگام
خرید به هنگام
فروش به هنگام
اطلاعات به هنگام

## Slide 37: عناصر و ویژگی های عمده سیستم JIT در فرآیند تولید
سرعت یکنواخت و هموار تولید: یکی از اهداف با اهمیت سیستم JIT برقراری جریان مستمر تولید است که با خرید مواد و کالا از مشتریان شروع و با تحویل کالا به مشتریان تمام می شود.سرعت های ناهماهنگ تولید، موجب تأخیر یا ایجاد موجودی های بیش از اندازه ی کالای در جریان ساخت میگردد. این هزینه های بدون ارزش افزوده در سیستم JIT حذف و یا کاهش می یابند.
حذف نقاط بحرانی: اگر درفرآیند تولید تمام دوایر با سرعتی هماهنگ کار نکنند، محصولات نیمه تمام در دوایر با سرعت پایینتر انباشت میشود که باعث افزایش هزینه های نگهداری میشود. به این دوایر نقاط بحرانی وفرآیند حذف آنها پروسه حذف نقاط بحرانی نامیده میشود. در سیستم JIT، کالاها در هر یک از مراحل تولید تنها هنگامی ساخته میشود که در مرحله ی بعدی مورد نیاز باشد. در این صورت موجودی کالاهای در دست ساخت بین مراحل کاهش و یا کلاً حذف می گردد.

## Slide 38: عناصر و ویژگی های عمده سیستم JIT در فرآیند تولید
خرید یا تولید به مقدار نسبتاً کم: در سیستم JIT، کالاها به منظور ایجاد موجودی انبار خریداری یا ساخته نمی شود و تنها هنگام ضرورت برای تهیه یا ساخت اقدام می گردد.نتیجه این کار کاهش فضای انبار مورد نیاز و هزینه های بدون ارزش افزوده آن است.
راه اندازی سریع و کم هزینه ماشین آلات: با توجه به مقادیر نسبتاً کم در هنگام ضرورت، لازم است که بتوان راه اندازی ماشین آلات را به سرعت انجام داد. فن آوری پیشرفته تولید و کنترل ماشینها توسط کامپیوتر در جهت دستیابی به این هدف کمک می کند.

## Slide 39: عناصر و ویژگی های عمده سیستم JIT در فرآیند تولید
کیفیت بالا برای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده: اگر قرار است کالاها و قطعات در هنگام نیاز در دسترس قرار گیرد لازم است که کیفیت آنها نیز در سطحی قابل قبول باشد چون در غیر این صورت خط تولید دچار وقفه و مبالغ با اهمیتی از هزینه های بدون ارزش افزوده ایجاد می شود. به این دلیل سیستم کنترل کیفیت جامع غالباً با سیستم JIT همراه است.
سیستم اثر بخش نگهداری تجهیزات: با توجه به اینکه کالاهای مورد نیاز مشتریان باید به موقع ساخته شود نمی توان خرابی تجهیزات و توقف فرایند تولید را به آسانی تحمل کرد به این ترتیب ایجاد سیستم نگهداری مستمر و اثربخش تجهیزات و ماشین آلات ضروری می باشد.

## Slide 40: عناصر و ویژگی های عمده سیستم JIT در فرآیند تولید
بهبود سیستم تولید از طریق کار گروهی: حفظ توان رقابت در بازارهای جهانی ایجاب می کند که واحدهای تولیدی همواره در جستجوی راههایی برای بهبود کیفیت محصولات، افزایش کارایی و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده باشند. این دستاوردها به بهترین شکل ممکن می تواند از طریق کار گروهی حاصل شود.
تنوع مهارتهای کارکنان و انعطاف تجهیزات: دسته بندی ماشین آلات در واحدهایی که قادر است مجموعه ای از کالاها را با فن آوری مشابه تولید کند و کارگران با مهارتهای متنوع نیز می توانند با این ماشین آلات کار کنند. این دسته بندی غالباً با اصطلاح فن آوری گروهی مورد اشاره قرار می گیرد.

## Slide 41: عناصر و ویژگی های عمده سیستم JIT در فرآیند تولید
توسعه نیروی کار با قابلیت های انعطاف: منظور استفاده از نیروهای متخصص است که می توانند فعالانه با بازاریابی هوشمندانه برای محصولات و یافتن عرضه کنندگان مواد اولیه مرغوب و ارزان در جهت نیل به اهداف JIT گام بردارند.
10) معامله با عرضه کنندگان محدود: سبب می شود که شرکت همواره از جهت تأمین به موقع مواد اولیه مطمئن باشد و نیازی به ذخیره سازی غیر ضروری مواد اولیه نباشد.

## Slide 42: مزایای سیستم JIT در تولید
کاهش میزان موجودی (مواد- کالای در جریان ساخت- کالای ساخته شده)
کاهش فضای مورد نیاز (نظیر انبار)
افزایش کیفیت تولید و کاهش دوباره کاری و ضایعات
کاهش زمانهای تأخیر ساخت
افزایش بهره وری وشاخص زمانهای استفاده از ماشین آلات
داشتن رابطه حسنه با فروشندگان
کاهش نیاز به کارگر غیر مستقیم نظیر انباردار، بازرس مواد و ...

## Slide 43: محدودیتهای سیستم تولید به موقع
حذف ذخیره های احتیاطی که در روش سنتی نقش یک موجودی ایمنی را برای شرکتها ایفا می کرد.
سطح مشارکت تعیین شده در سازمانهای ژاپنی که سیستم تولید به موقع را اجرا کردند با میزان مشارکت مورد نیاز برای ارضای کارگران در غرب سازگار نیست و این ایجاد مشکل می کند.
کاهش استقلال افراد یکی دیگر از محدودیتهای این سیستم است.
مقاومت در برابر تغییر ممکن است در دو سطح مقاومت منطقی و مقاومت احساسی صورت گیرد.
مغایرتهای فرهنگی و ...

## Slide 44: اندازه گیری کارایی در سیستم JIT
زمان یکی از عوامل بسیار مهم در سیستم تولید به موقع است.
مدت زمانی را که لازم است یک محصول فرایند تولید را طی کند تا به محصول نهایی تبدیل شود سیکل زمانی تولید نامیده می شود. این سیکل زمانی شامل چهار عنصر جداگانه است:
زمان پردازش و تولید محصول
زمان انبارداری و نگه داشتن محصولات پشت ماشین آلات
زمان حرکت، نقل و انتقالات تولیدات بین واحدهای تولیدی
زمان بازرسی و کنترل کیفیت
از میان این چهار زمان ، فقط زمان پردازش و تولید برای محصول ارزش ایجاد می کند و سایر عناصر نه تنها ارزشی به محصول نمیدهند بلکه هزینه زا نیز هستند.

## Slide 45: اندازه گیری کارایی در سیستم JIT
برای اندازه گیری کارایی سیستم تولید JIT از نسبتی به نام نسبت کارایی استفاده می کنند.
این نسبت زمان صرف شده در فعالیتهایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند را به صورت درصدی از کل سیکل زمانی بیان می کند و به شرح زیر است:
نسبت کارایی = زمان پردازش و تولید / سیکل زمانی * 100
هدف از نسبت کارایی، یک زنگ خطر است برای مواقعی که زمانهای فاقد ارزش افزوده زیاد است . بهبود این نسبت مطمئناً روی هزینه ها اثر می گذارد.

## Slide 46: حسابداری سیستم تولید به موقع (JIT)
وقتی شرکتی از سیستم کامل JIT استفاده میکند سیستم هزینه یابی ساده می شود، حساب کنترل مواد حذف می گردد چون مواد وارده مستقیماً در حساب کار در جریان ثبت می شود، لذا به جای حساب کار در جریان از حساب دیگری به نام حساب مواد و موجودی در جریان استفاده می گردد.
عملیات ثبت دفتری کاهش می یابد زیرا انبار مواد وجود ندارد. درخواست و صدور مواد موضوعیت ندارد و سایر فعالیتهایی که در سیستم هزینه یابی سنتی برای گردش مواد الزامی است در سیستم JIT حذف می شود.

## Slide 47: حسابداری سیستم تولید به موقع (JIT)
سیستم JIT موجب همانند شدن سیستم های هزینه یابی سفارش کار ومرحله ای شده و کارت هزینه ی سفارش کار را از فرایند تولید حذف می نماید. این شرکتها به جای ردیابی هزینه ها از تکنیک هزینه یابی تأخیری استفاده می نمایند. این تکنیک در سیستم JIT به معنی تعیین قیمت تمام شده ی کالای ساخته شده پس از تکمیل بدون ثبت تفضیلی تخصیص هزینه ها کالای در جریان ساخت دوایر تولیدی است.

## Slide 48: اجرای JIT در ایران و مشکلات موجود در برابر آن
اجرای JIT نیازمند برنامه ریزی است.چنین نیست که شرکتی تصمیم بگیرد این مسئله را امروز در سازمان حاکم کند و مطابق با آن عمل نماید بلکه باید اسباب و مقدمات اینکار فراهم شود.
در ایران قیمتها نوسانات زیادی دارد ومواد اولیه کم است. مواد اولیه باید از قبل سفارش داده شود که این امر باعث میشود بخش قابل توجهی از سرمایه درگیر مواد اولیه شود و راکد بماند.
در ایران در مورد ماشین الات ، حمل و نقل و حتی کیفیت علیرغم بازرسیهای متعدد با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
در ایران اتلاف منابع زیاد است مانند بکارگیری بیش از حد منابع انسانی.

## Slide 49: برخی از شرکتهای بزرگی که در حال حاضر از سیستم JITاستفاده می کنند
شرکت تویوتا ژاپن
شرکت جنرال موتورز آمریکا
شرکت فورد آمریکا
شرکت تولیدی مجیک
شرکت ایران خودرو ایران (به صورت محدود)